# Handprogrammeren / Jupiter Pro

- Verwijder de batterij en druk knop 3 in, stop daarna de batterij weer terug terwijl u knop 3 ingedrukt houdt.

- Laat deze knop pas los als "CAPCODE 1: on xxxxx" wordt weergegeven. (In sommige gevallen komt er "password 0000" te staan dit kun je bevestigen met knop 4)

- Als eerste kunt u de betreffende capcode aan of uit zetten d.m.v. knop 3 een maal in te drukken.

- Om vervolgens de capcode te wijzigen komt u met knop 3 bij het eerste getal van de capcode terecht. Met knop 2 kunt u vervolgens dit getal wijzigen. Vervolgens kunt u weer met knop 3 naar het volgende getal. Deze handelingen herhaalt u totdat de gewenste capcode in het scherm staat.

- Als u de gewenste code heeft bereikt kunt u naar de volgende code d.m.v. knop 4.

- Deze handelingen herhaalt u totdat de gewenste codes in de alarmontvanger zijn geprogrammeerd. U kunt hierbij natuurlijk ook codes af laten staan.

- Als laatste geeft de de alarmontvanger "pass" aan in het scherm met daarna gevolgd door een piep. Nu is de alarm ontvanger geprogrammeerd.

Kijk voor meer informatie op www.firecom.nl