# Handprogrammeren / Mercurius II

- Verwijder de batterij en druk knop 1 in, stop daarna de batterij weer terug terwijl u knop 1 ingedrukt houdt.

- Laat deze knop pas los als "CAPCODE 1: on xxxxx" wordt weergegeven.

- Als eerste kunt u de betreffende capcode aan of uit zetten d.m.v. knop 1 een maal in te drukken.

- Om vervolgens de capcode te wijzigen komt u met knop 2 bij het eerste getal van de capcode terecht. Met knop 1 kunt u vervolgens dit getal wijzigen. Vervolgens kunt u weer met knop 2 naar het volgende getal. Deze handelingen herhaalt u totdat de gewenste capcode in het scherm staat.

- Als u de gewenste code heeft bereikt kunt u naar de volgende code d.m.v. knop 3.

- Deze handelingen herhaalt u totdat de gewenste codes in de alarmontvanger zijn geprogrammeerd. U kunt hierbij natuurlijk ook codes af laten staan.

- Als laatste geeft de de alarmontvanger "pass" aan in het scherm met daarna gevolgd door een piep. Nu is de alarm ontvanger geprogrammeerd.

Kijk voor meer informatie op www.firecom.nl