www.p2000pagers.nl

### Systeemeisen

Het is belangrijk dat uw computer aan de volgende eisen voldoet:

- Intel Pentium of een betere processor.

- Minimaal 16 MB RAM geheugen

- Microsoft Windows  95, Windows 98, Winodows 2000 of Windows XP

Installatie

Zorg dat u het volgende heeft:

Bravo 800 of 802 pager

Programmeerset (zwarte box)

DB 25 Kabel (dikke grijze kabel)

9 volt batterij of USB  kabel om de pager van voeding te voorzien

Software

1. Als u de software heeft ontvangen zult u deze eerst moeten unzippen in een tijdelijke map, dit kunt u doen met een tool zoals bijvoorbeeld www.WinZip.com.

2. Run het .exe bestand (BR802 Flex PPS .exe) wat zich in de map bevindt en volg de instructies op.

Let op: Als u windows 2000 professional gebruikt heeft u administrator rechten nodig om de software te installeren en de printerpoort te gebruiken.

Hardware

1. Maak de programmeerset (zwarte box) aan de bovenkant open door bijvoorbeeld met uw nagels het zwarte dekseltje eraf te halen.

2. Schuif de 4 pennetjes richting de kant van de stekker zodat deze los komen (zie figuur), zet ze daarna omhoog in het zwarte stekkertje ernaast. U kunt daarna de deksel weer op de programmeerset doen.

3. Steek de DB 25 (grijze kabel) in de printerpoort van de computer

4. Doe de andere kant van de kabel in de programmeerset.

5. Zorg dat de programmeerset voeding krijgt. Dit kan door een 9 volt batterij aan de daarvoor bestemde kabel te hangen. U kunt de programmeerset ook van voeding voorzien door hem via een USB kabel aan de computer te verbinden.

6. Als het goed is, gaat nu het lichtje op de programmeerset branden. Mocht dit niet het geval zijn,  dan zult u stap 5 nog eens moeten herhalen of controleren.

7. Zet de pager uit, zorg dat er PAGER OFF in het beeldscherm staat. De pager is nu klaar om te programmeren. Leg de pager op de programmeerset, de 4 pinnen zullen samenvallen in de 4 gaatjes achterop de pager. Het schroefje zorgt voor een goede centrering.

Beginnen met de software

Start het programma op via het menu ‘start’ op uw computer.

Druk met uw vinger op de pager zodat de pager en programmeerset contact maken (Zie figuur)

Druk op F3 om de programmering uit te lezen, u kunt ook het linker blauwe icoontje indrukken.

U krijgt nu het volgende scherm te zien:

Nu kunt u capcodes veranderen. Op internet kunt u codes vinden (http://P2000.scannerforum.nl). De kolom Frame en Cycle hoeft u niet te veranderen, deze staan automatisch goed.

U kunt een capcode instellen als personal, maildrop, group en tone. Wij raden u aan om alleen personal en maildrop te gebruiken. Bij maildrop kunt u een tekstlabel aan de code hangen, het nadeel daarvan is, dat de alarmeringstoon een 4 tonige piep zal zijn. Als u een code als personal instelt kunt u zelf in de pager kiezen wat voor alarmeringstoon u wilt gebruiken.

De frequentie van de pager is 169650000, dit is niet te veranderen.

Bij het tabblad Display kunt u kiezen wat voor naam u in de pager zou willen hebben.

Mocht u meer vragen het installeren helpen verwijs ik u graag naar de help functie van het programma. (F1)

Problemen oplossen

Probleem: The PPS cannot open parallel port

Fout parallel poort adres.

#### Probleem: The PPS cannot communicate with the pager

Klik in de software op Setting -> Setup port en stel dan de parallel poort goed in.